## Slide 1: 微處理機實驗
實驗三：基本設定與通用I/O
—CKCU、AFIO、GPIO
Dept. of E. E., Tamkang University

## Slide 2: 大綱
實驗目的
使用的元件設備
實驗原理
電路架構
本單元實習
範例講解

## Slide 3: 實驗目的
熟悉HT32F52352的軟體開發套件
學習HT32F52352輸出輸入設定(GPIO)
學習HT32F52352腳位功能設定(AFIO)
學習HT32F52352模組時鐘設定(CKCU)

## Slide 4: 使用的元件設備
HT32F52352開發板
ESK-20001擴充板

## Slide 5: 實驗原理— CKCU (1/8)
時鐘控制單元(Clock Control Unit, CKCU)
  控制晶片內各功能模組的時鐘來源，各模組需要有時鐘才能運作其中主要分為
    振盪器來源設定
    鎖相迴路(PLL)調解時脈的設定
    各模組時鐘來源的啟用

## Slide 6: 實驗原理— CKCU (2/8)
時鐘控制單元(Clock Control Unit, CKCU)
  其中我們這節課需要啟用各模組時鐘來源
  會調整到AHBCCR, APBCCR

## Slide 7: 實驗原理— CKCU (3/8)
時鐘控制單元(Clock Control Unit, CKCU)
  我們這節課需要用到的模組為
    GPIO(又分為PA、PB、PC…)
    AFIO
  其中分別設定於
    GPIO => AHBCCR
    AFIO => APBCCR

## Slide 8: 實驗原理— CKCU (4/8)
AHBCCR暫存器
  GPIO的Clock開啟設定為其中的PxEN (x = A, B, C, D)

## Slide 9: 實驗原理— CKCU (5/8)
暫存器的存取
  為了合理的規畫，通常一個暫存器會定義不同的功能
  本晶片為32位元處理器，故暫存器以32位元為單位進行分配
  我們在進行存取的時候是直接對整個暫存器進行存取
  例如將PAEN設為1
    直接PAEN = 1 (這種直接的方式不存在，無法對單一位元做存取)
    AHBCCR = 0x00010000(這種方式會覆蓋其他設定)
    AHBCCR = AHBCCR | 0x00010000 (讀取資料後用邏輯運算將指定位元變為1後再將資料存入。除了指定位置外，其他位置也遭受寫入，不過寫入的數值與原來相同)
    (可簡寫成AHBCCR |= 0x00010000 )
    AHBCCR = AHBCCR + 0x00010000 (使用數學計算，當PAEN原為0時有效，但當PAEN原為1時會溢位，使自己變成0，下一位元PBEN變成1，與希望的結果不同)

## Slide 10: 實驗原理— CKCU (6/8)
由於有些晶片動作需要較為複雜的暫存器存取流程，所以為了便於開發，在SDK中會有相關的API，只需要按照其定義呼叫API即可完成所需要的指令，各暫存器名稱也導向其記憶體位置。
軟體開發套件（Software Development Kit, SDK）
應用程式介面（Application Programming Interface,API）

## Slide 11: 實驗原理— CKCU (7/8)
用於CKCU的API
  設定Clock是否開啟
    void CKCU_PeripClockConfig (Clock, Cmd)
Cmd
  DISABLE
  ENABLE
Clock
  給予方式較為特別，下一頁以範例講解

## Slide 12: 實驗原理— CKCU (8/8)
Clock
  先宣告CKCU_PeripClockConfig_TypeDef變數
  再指向其中的Bit結構
  在結構中尋找你要設定的Clock所代表的變數，將其設為1視為選中
    如AFIO, PA, PB, PC,…
  再將其給予CKCU_PeripClockConfig()進行執行

## Slide 13: 實驗原理— AFIO (1/5)
複用功能輸入/輸出控制單元(Alternate Function Input/Output Control Unit, AFIO)
  晶片上同一支腳位有多種功能，但同一時間只能讓其保持在其中一種，可經由設定將腳位映射到這些功能上做切換

## Slide 14: 實驗原理— AFIO (2/5)
複用功能輸入/輸出控制單元
  使用腳位前先用AFIO切換至需要的功能
  多數腳位預設為GPIO(後文會介紹的一種簡單I/O)，如果需要做數位/類比轉換(ADC)就需要將功能切換才能使用。

## Slide 15: 實驗原理— AFIO (3/5)
AFIO暫存器
  GPxCFGR為64位元暫存器(x = A, B, C, D) ，由於處理器為32位元，一次處理資料量為32位元，故將其分為{GPxCFGHR, GPxCFGLR}兩個高低位32位元暫存器以便處理。本暫存器決定腳位設為AF0~15中哪一種功能。
  ESSR同理分為{ESSR0, ESSR1}，本暫存器決定中斷來源分別由PA~PD何者提供。(往後的課程會詳細說明何為中斷)

## Slide 16: 實驗原理— AFIO (4/5)
GPxCFGR暫存器
  GPxCFGR將64位元的暫存器分為16個4位元暫存器
  PxCFGn(n=0~15)，決定Px0~Px15的功能選定，4位元能表示數值0~15，對應AF0~AF15之功能

## Slide 17: 實驗原理— AFIO (5/5)
用於AFIO的API
  設定映射到腳位上之功能
    void AFIO_GPxConfig( GPIO_Px, AFIO_PIN_n, AFIO_MODE_n )
GPIO_Px
  GPIO_PA
  GPIO_PB
  ...
AFIO_PIN_n
  AFIO_PIN_0
  AFIO_PIN_1
  ...
  AFIO_PIN_15
  AFIO_PIN_ALL
AFIO_MODE_n
  AFIO_FUN_DEFAULT
  AFIO_FUN_GPIO
  AFIO_FUN_ADC
  ......

## Slide 18: 實驗原理— GPIO (1/7)
通用輸入/輸出埠(General Purpose I/O, GPIO)
  基本的高低電位輸入輸出功能。
  輸入：
    具史密特觸發(Schmitt Trigger)輸入功能。
    具輸入提升電阻(Pull-up)/接地電阻(Pull-down)功能。
  輸出
    具推挽式(Push-pull)/汲極開路(Open Drain)功能
    輸出具設定/清除功能。
  本晶片具備多組GPIO模組
    GPIO A0~A15 (PA12、PA13是Download腳，新手請勿使用)
    GPIO B0~B15
    GPIO C0~C15
    GPIO D0~D3

## Slide 19: 實驗原理— GPIO (2/7)
GPIO暫存器
  本晶片為32位元處理器，故暫存器多以32位元為一個單位進行分配
  GPIO A~D相同功能的暫存器以相似名稱定義
    如資料方向暫存器以PxDIRDC表示(x = A, B, C, D)

## Slide 20: 實驗原理— GPIO (3/7)
GPIO暫存器
  本周會用到的暫存器
  輸入：
    PxDIRCR
    PxINER
    PxPUR
    PxPDR
    PxDINR
  輸出：
    PxDIRCR
    PxOUTR
    PxRR
    PxSRR

## Slide 21: 實驗原理— GPIO (4/7)
用於GPIO的API(1/2)
  設定腳位I/O方向
    void GPIO_DirectionConfig( HT_GPIOx, GPIO_PIN_x,
  GPIO_DIR_x)
  設定腳位是否加上提升/接地電阻
    void GPIO_PullResistorConfig( HT_GPIOx, GPIO_PIN_x,
  GPIO_PR_x)
  設定腳位是否開啟Input功能
    void GPIO_InputConfig( HT_GPIOx, GPIO_PIN_x, Cmd)
  讀取某一腳位Input資料
    FlagStatus GPIO_ReadInBit ( HT_GPIOx, GPIO_PIN_x)

## Slide 22: 實驗原理— GPIO (5/7)
用於GPIO的API(2/2)
  讀取Px全部腳位Input資料
    u16 GPIO_ReadInData ( HT_GPIOx)
    回傳數值型態u16代表unsigned16位元數值，其16位元一一對應到輸入的Px0~Px16的資料
  設定某一腳位Output資料
    void GPIO_WriteOutBits( HT_GPIOx, GPIO_PIN_x, FlagStatus)
  設定Px全部腳位Output資料
    void GPIO_WriteOutData( HT_GPIOx, u16)

## Slide 23: 實驗原理— GPIO (6/7)
  HT_GPIOx(與AFIO的GPIO_Px有微妙差別)
  HT_GPIOA
  HT_GPIOB
  …
GPIO_PIN_x
  GPIO_PIN_0
  GPIO_PIN_1
  …
GPIO_DIR_x
  GPIO_DIR_IN
  GPIO_DIR_OUT
  GPIO_PR_x
    GPIO_PR_UP
    GPIO_PR_DOWN
    GPIO_PR_DISABLE
  Cmd
    ENABLE
    DISABLE
  FlagStatus
    SET
    RESET

## Slide 24: 實驗原理— GPIO (7/7)
API的快速用法
  可將腳位一次設定完成

## Slide 25: 本單元實習
修改官方範例..\example\GPIO\InputOutput
功能:使用按鈕控制LED燈亮暗

## Slide 26: 本單元實習
範例程式流程圖

## Slide 27: 範例講解 (1/5)
CKCU設定
  宣告CKCU相關設定，開啟使用的腳位（PB、PC、PD）、開啟AFIO功能

## Slide 28: 範例講解 (2/5)
GPIO輸出輸入設定

## Slide 29: 範例講解 (3/5)
主程式撰寫
  啟用CKCU與GPIO設定
  讀取3個按鈕數值
  顯示對應位置的LED燈

## Slide 30: 範例講解 (4/5)
驗收:使用Wakeup按鈕控制狀態切換
  狀態一:按下Wakeup按鈕，LED2、LED3相互閃爍
  狀態二:未按下Wakeup按鈕，Key1、Key2按鈕可控制 LED2、LED3亮暗
提示:
  讀取Wakeup按鈕值判斷狀態
  利用迴圈延遲令燈亮暗(利用視覺暫留原理)

## Slide 31: 範例講解 (5/5)
驗收程式流程圖

## Slide 32
Thanks for your attention!