## Slide 1: 微處理機實驗
實驗七：電壓偵測—ADC
Dept. of E. E., Tamkang University

## Slide 2: 大綱
實驗目的
使用的元件設備
實驗原理
本單元實習
範例講解

## Slide 3: 實驗目的
熟悉數位類比轉換器
HT32F52352輸出輸入設定(ADC)

## Slide 4: 使用的元件設備
HT32F52352開發板
ESK32-20001擴充板

## Slide 5: 實驗原理— 數位/類比
數位/類比(數值)
  類比：連續時間上的訊號大小。
  數位：人為抽樣出來的在時間上的不連續訊號。類比訊號經過對時間軸等取樣之後成為離散訊號，即可被程式處理。再對資訊內容取整數後成為數位訊號。
  例如：溫度、電壓、光亮度
數位訊號(1/0)
  將類比訊號分為兩種狀態，『有』『無』，或者說1與0
  例如：電位

## Slide 6: 實驗原理— ADC (1/12)
ADC
類比訊號源
觸發事件源
數位資料輸出
中斷訊號輸出

## Slide 7: 實驗原理— ADC (2/12)
ADC於AFIO中腳位分配
  參考HT32F52342-52_Datasheetv130 pp. 25-28

## Slide 8: 實驗原理— ADC (3/12)
ADC暫存器
  本節課使用
    ADCCR
      設定轉換模式
      設定轉換通道數量
      設定ADC Enable
    ADCLST
      設定轉換順序
    ADCTCR
      設定轉換開始訊號源
    ADCTSR
      開始訊號源
    ADCDR
      轉換資料

## Slide 9: 實驗原理— ADC (4/12)
轉換順序
  轉換順序由ADCLST進行排序
    通道有14個
      ADC_IN0~ ADC_IN11
      AVSS(VREF-)
      AVDD(VREF+)
    單次最多8個通道
  ADC資料將依照排序存入ADCDRx

## Slide 10: 實驗原理— ADC (5/12)
ADC轉換模式--單輪觸發轉換
  當觸發事件源發出開始訊號後進行轉換
  每次觸發訊號執行一輪(Cycle)轉換
  轉換Cycle數量由ADDCR (下圖Sequencr Lengh為範例)
  Cycle順序需要由ADCLST(下圖CHx順序為範例)
  觸發源由ADCTCR設定，是否觸發由ADCTSR手動/自動發出
開始訊號
(手動/自動)
完成訊號
(系統自行發出)

## Slide 11: 實驗原理— ADC (6/12)
ADC轉換模式—連續轉換
  當觸發事件源發出開始訊號後進行轉換
  當一輪轉換完成後會自行開始下一輪
  轉換Cycle數量由ADDCR (下圖Sequencr Lengh為範例)
  Cycle順序需要由ADCLST(下圖CHx順序為範例)
  觸發源由ADCTCR設定，是否觸發由ADCTSR手動/自動發出
開始訊號
(手動/自動)
完成訊號
(系統自行發出)

## Slide 12: 實驗原理— ADC (7/12)
ADC轉換模式—非連續轉換
  當觸發事件源發出開始訊號後進行轉換
  每次觸發訊號執行一小輪(Subgroup)轉換
  轉換Cycle數量由ADDCR (下圖Sequencr Lengh為範例)
  轉換Subgroup數量由ADDCR (下圖Subgroup Lengh為範例)
  Cycle順序需要由ADCLST(下圖CHx順序為範例)
  觸發源由ADCTCR設定，是否觸發由ADCTSR手動/自動發出
開始訊號
(手動/自動)
完成訊號
(系統自行發出)

## Slide 13: 實驗原理— ADC (8/12)
ADC觸發事件源
  自動
    Timer
    比較器
    中斷向量
  手動(本節課使用)
    Software

## Slide 14: 實驗原理— ADC (9/12)
ADC資料
  12-bit資料：0~4095
  百分比數值：(ADC_input - AVSS)/AVDD
  實際值 = 百分比數值 * 4095

## Slide 15: 實驗原理— ADC (10/12)
設定轉換模式及Cycle、 Subgroup大小
  ADC_RegularGroupConfig( HT_ADCn, ADC_MODE, Length, SubLength)
設定轉換順序(不支援多組同時設定)
  ADC_RegularChannelConfig( HT_ADCn, ADC_CH_n, ADC_REGULAR_DATAn)
  ADC_CH_n：為ADC的輸入數位訊號源
  ADC_REGULAR_DATAn：為其排序
設定觸發事件源
  ADC_RegularTrigConfig( HT_ADCn, ADC_TRIG_x)
設定ADC Enable
  ADC_Cmd( HT_ADCn, NewState)

## Slide 16: 實驗原理— ADC (11/12)
手動設定給予觸發訊號(Software)
  ADC_SoftwareStartConvCmd( HT_ADCn, NewState)
取得轉換資料
  ADC_GetConversionData( HT_ADCn, ADC_REGULAR_DATAn)

## Slide 17: 實驗原理— ADC (12/12)
HT_ADCn
  HT_ADC
ADC_MODE
  ONE_SHOT_MODE
  CONTINUOUS_MODE
  DISCONTINUOUS_MODE
Length, SubLength
  1~8
ADC_CH_n
  ADC_CH_0~ ADC_CH_11
  ADC_CH_GNDREF
  ADC_CH_VREF
ADC_REGULAR_DATAn
  0~7
ADC_TRIG_x
  ADC_TRIG_SOFTWARE
  ADC_TRIG_BFTM0
  ADC_TRIG_BFTM1
  ADC_TRIG_PWM0_MTO
  ADC_TRIG_PWM0_CH0O
  ……
NewState
  DISABLE
  ENABLE

## Slide 18: 本單元實習
修改官方範例…\example\MCTM\ComplementaryOutput
功能:使用ADC讀取電壓，並用讀取之數值給予LED變化
  用ADC讀取可變電阻
  將數值轉換 0~4095區間 →0~10區間
  用讀取數值，給予LED顯示變化

## Slide 19: 範例講解 (1/4)
main.c
  CKCU設定
  GPIO設定 啟用三個LED燈

## Slide 20: 範例講解 (2/4)
ADC設定
  將A6功能設定為ADC

## Slide 21: 範例講解 (3/4)
主程式撰寫
  將得到的數值(0-4095) 轉換為(0-10) (參考 實驗原理— ADC)

## Slide 22: 範例講解 (4/4)
驗收:使用ADC控制LED燈亮度
提示:可利用MCTM改變LED燈亮度，透過ADC控制

## Slide 23
Thanks for your attention!