## Slide 1: 微處理機實驗
實驗九： SPI—Flash實驗
Dept. of E. E., Tamkang University

## Slide 2: 大綱
實驗目的
使用的元件設備
實驗原理

## Slide 3: 實驗目的
認識SPI(Serial Peripheral Interface Bus)
使用HT32F52352中的SPI
了解Flash功能
學習使用SPI Flash

## Slide 4: 使用的元件設備
HT32F52352開發板
ESK32-20001擴充板
杜邦線材

## Slide 5: 實驗原理— SPI (1/11)
串行外設埠(Serial Peripheral Interface Bus，SPI)
  是一種用於短程通訊的同步串行通訊埠規範，主要應用於單晶片系統中。類似I²C。 這種埠首先被Motorola（摩托羅拉）公司開發，然後發展成了一種行業規範。通訊介面
    定義線路：MISO、MOSI、SS/CS、SCL
    同一通道可串接多個元件(數量越多需要越多SS腳)
    特性：全雙工、漏極開路(需接上拉電組)

## Slide 6: 實驗原理— SPI (2/11)
通訊協議—主從端
  主端
    經由SCL提供時脈
    經由MOSI/MISO控制從端使其接收/回傳資料
  從端
    具備Address以便主端選擇通訊對象(同一通道串接多個元件)
    被動的接收/傳送資料

## Slide 7: 實驗原理— SPI (3/11)
通訊協議—選片
  如I2C相同，SPI在通訊時需要進行選片，不同的是
    I2C是在SDA腳傳送資料前先傳送SLAVE ADDRESS進行選片
    SPI在通訊開始前用SS/CS腳對需要溝通的晶片進行選片

## Slide 8: 實驗原理— SPI (4/11)
通訊協議—數據傳輸
  數據傳輸分4種模式，主要有3大特徵
    CLK的空閒態極性
    CLK與DATA間讀取與切換時序
      開始傳輸時第一個CLK切換點，DATA是供讀取還是切換
    連續傳輸下的SS/CS表現

## Slide 9: 實驗原理— SPI (5/11)
通訊協議—數據傳輸
  數據傳輸分4種模式，主要有3大特徵
    CLK的空閒態極性
    CLK與DATA間讀取與切換時序
    連續傳輸下的SS/CS表現
      與CLK與DATA間讀取與切換時序有關

## Slide 10: 實驗原理— SPI (6/11)
通訊協議—數據傳輸
  數據傳輸分4種模式
CPOL | CPHA | 資料栓鎖時機 |  | MISO MOSI 時序圖
CPOL=0 | CPHA=0 | 奇數次 | 上升緣 | 上半組
CPOL=0 | CPHA=1 | 偶數次 | 下降緣 | 下半組
CPOL=1 | CPHA=0 | 奇數次 | 下降緣 | 上半組
CPOL=1 | CPHA=1 | 偶數次 | 上升緣 | 下半組

## Slide 11: 實驗原理— SPI (7/11)
通訊協議—數據傳輸
  SPI_CR1 中有兩個 bits CPOL 和 CPHA 控制取值的時間關係，總共有4種組合。
  CPOL(clock polarity) 決定閒置時 clock 的電位。
  CPOL = 0 表閒置時為低電位。
  CPOL = 1 表閒置時為高電位。
  CPHA(clock phase) 決定在 clock 的哪個 edge 取值。
  CPHA = 0 表示在第一個 edge (Rising,when CPOL=0.Falling,when CPOL=1.)取值。
  CPHA = 1 表示在第二個 edge (Falling,when CPOL=0.Rising,when CPOL=1.)取值。

## Slide 12: 實驗原理— SPI (8/11)
通訊協議—數據傳輸

## Slide 13: 實驗原理— SPI (9/11)
設定通訊協定
  首先宣告SPI_InitTypeDef型態變數
    SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure
  設定主機/從機
    SPI_InitStructure. SPI_Mode = SPI_M/S;
  設定是否開啟FIFO緩衝區
    SPI_InitStructure. SPI_FIFO = NewState;
  設定Data長度
    SPI_InitStructure. SPI_DataLength = SPI_DATALENGTH_x;
  設定SEL(一般多從機會用GPIO代替)
    SPI_InitStructure. SPI_SELMode = SPI_SEL_x;
    SPI_InitStructure. SPI_SELPolarity = SPI_SELPOLARITY_x;
  設定傳輸順序(先傳高/低位元資料)
    SPI_InitStructure. SPI_FirstBit = SPI_FIRSTBIT_x;
  設定傳輸模式
    SPI_InitStructure. SPI_CPOL = SPI_CPOL_x;
    SPI_InitStructure. SPI_CPHA = SPI_CPHA_x;
  設定FIFO
    SPI_InitStructure. SPI_RxFIFOTriggerLevel = 0~8;
    SPI_InitStructure. SPI_TxFIFOTriggerLevel = 0~8;
  設定時脈除頻
    SPI_InitStructure. SPI_ClockPrescaler = 0~65535;
  最後依上述設定初始化
    SPI_Init( HT_SPIx, SPI_InitStructure)
      HT_SPI0
      HT_SPI1

## Slide 14: 實驗原理— SPI (10/11)
SPI_M/S
  SPI_MASTER
  SPI_SLAVE
SPI_DATALENGTH_x
  SPI_DATALENGTH_1
  SPI_DATALENGTH_2
  ….
  SPI_DATALENGTH_16
SPI_SEL_x
  SPI_SEL_HARDWARE
  SPI_SEL_SOFTWARE
SPI_SELPOLARITY_x
  SPI_SELPOLARITY_HIGH
  SPI_SELPOLARITY_LOW
SPI_FIRSTBIT_x
  SPI_FIRSTBIT_LSB
  SPI_FIRSTBIT_MSB
SPI_CPOL_x
  SPI_CPOL_HIGH
  SPI_CPOL_LOW
SPI_CPHA_x
  SPI_CPHA_FIRST
  SPI_CPHA_SECOND
NewState
  DISABLE
  ENABLE

## Slide 15: 實驗原理— SPI (11/11)
SPI Enable
  SPI_Cmd( HT_SPIx, NewState)
取得SPI狀態
  SPI_GetFlagStatus( HT_SPIx, SPI_Flag)
    SPI_FLAG_TXBE
    SPI_FLAG_RXBNE
    …
取得資料(讀取前可先確認是否有資料)
  SPI_ReceiveData(HT_SPIx)
傳送資料(發出傳送前後可確認是否傳送完成)
  SPI_SendData( HT_SPIx, Data)

## Slide 16: 實驗原理— Flash (1/6)
Flash Memory(快閃記憶體)
  是一種EEPROM的形式。
  「EEPROM」這個字眼通常特指非快閃式、以小區段為清除單位的EEPROM，「Flash」是一種特殊的、以大區塊抹寫的EEPROM
  實驗版使用之Flash為MX25L6406E。
MX25L6406E
  序列式Flash
    SPI格式

## Slide 17: 實驗原理— Flash (2/6)
通訊協議—封包指令
  將指令包含在封包內進行控制

## Slide 18: 實驗原理— Flash (3/6)
通訊協議—封包指令
  將指令包含在封包內進行控制

## Slide 19: 實驗原理— Flash (4/6)
通訊協議—封包指令
  將指令包含在封包內進行控制

## Slide 20: 實驗原理— Flash (5/6)
如何傳送指令進行資料讀寫
  以PageWrite為範例
    傳送指令 WREN(0x06)
      選片SS/CS有效
      SPI_SendData(WREN)
      選片SS/CS結束
    傳送指令 PP(0x02)及資料
      選片SS/CS有效
      SPI_SendData(PP)
      SPI_SendData(Address1)
      SPI_SendData(Address2)
      SPI_SendData(Address3)
      SPI_SendData(Data0)
      SPI_SendData(Data1)
      ….
      SPI_SendData(DataN)(須注意Page大小)
      選片SS/CS結束

## Slide 21: 實驗原理— Flash (6/6)
寫入資料
  SPI_FLASH_BufferWrite(WriteBuffer, WriteAddr, NumOfWriteByte)
    WriteBuffer：欲傳送資料8bit陣列
    WriteAddr：晶片內欲儲存位置
    NumOfWriteByte：資料大小
讀取資料(Dual模式，MOSI->SI0, MISO->SI1，2bit並列傳輸，資料量8bit->16bit)
  SPI_FLASH_BufferDualRead(ReadBuffer, ReadAddr,NumOfReadByte)
    ReadBuffer ：欲傳送資料16bit陣列
    ReadAddr ：晶片內欲儲存位置
    NumOfReadByte ：資料大小
清除資料(以Sector為單位)
  SPI_FLASH_SectorErase(SectorAddr)

## Slide 22: 本單元實習
修改官方範例…\example\SPI\Flash
功能:寫入資料至SPI Flash，並讀取SPI Flash內資料
  LED1確認SPI設定是否成功
  LED2確認寫入與讀取資料是否相同
  LED3確認是否清除資料

## Slide 23: 範例講解 (1/6)
main.c
  變數與記憶體位置設定
  CKCU設定
  GPIO設定 啟用三個LED燈

## Slide 24: 範例講解 (2/6)
  SPI設定，在SPI_FLASH_Init副函式內設定

## Slide 25: 範例講解 (3/6)
  主程式撰寫(1/3)
    初始設定函式引用
    LED1確認SPI設定是否成功
上頁所述SPI設定

## Slide 26: 範例講解 (4/6)
  主程式撰寫(2/3)
    LED2確認寫入與讀取資料是否相同

## Slide 27: 範例講解 (5/6)
  主程式撰寫(3/3)
    LED3確認是否清除資料

## Slide 28: 範例講解 (6/6)
驗收:
  將字串存入SPI FLASH memory，再讀取SPI FLASH memory中的資料，並將資料印出。
提示:
  利用RETARGET_Configuration(); //宣告可輸出printf內容到電腦端
結果如下:
  字串資料為 : hello world

## Slide 29: 下週準備清單
杜邦線母對母(2條以上)

## Slide 30
Thanks for your attention!